Конкурентные преимущества

операторских кресел (Престиж Гольф)

компании UTFC:

Объем производства – 2200 кресел в день

Изготовлено на 80% из комплектующих собственного производства

### Ролики

- производство Тайвань или Чехия (Rollyx) – ведущие поставщики роликовых опор в мире

- диаметр опорной втулки в ролике (11мм) и сама конструкция втулки позволяют выдерживать большую несущую нагрузку на ролик по сравнению с использованием втулки диаметром 10 мм

#### Пятилучье

- производится из стеклонаполненного полиамида с содержанием стекла – 30%

- выдерживает статическую нагрузку до 800 кг

- отливается на собственных пресс-формах и литьевых станках

- все сырье проходит 100% входной контроль, что позволяет выпускать продукцию стабильно высокого качества

#### Газлифт производство Тайвань – ведущие мировые поставщики (WDF, MDI).

#### Чехол газлифта

- выполняет декоративную функцию

- отливается на собственных пресс-формах и литьевых станках

- все сырье проходит 100% входной контроль, что позволяет выпускать продукцию стабильно высокого качества

#### Пиастра

- изготавливается на собственном металлообрабатывающем производстве (штамповочные пресса, автоматическая сварка втулки, порошковая окраска)

- изготовлена из высококачественной холоднокатаной стали толщиной 2,5 мм, что позволяет выдерживать максимальные нагрузки на данный узел (800-1000 кг)

- сварка втулки осуществляется автоматическим сварочным роботом, что обеспечивает стабильно высокое качество сварного шва.

- окрашивается на линии порошковой окраски итальянского производства при полном соблюдении технологии окраски, что позволяет получать покрытие, стойкое к ударам и трению

#### Чехлы сидения и спинки Престиж

- отливаются на собственных пресс-формах и литьевых станках

- все сырье проходит 100% входной контроль, что позволяет выпускать продукцию стабильно высокого качества - одинакового размера по контуру (отсутствие щелей на собранном стуле), морозоустойчивость чехлов (в зимний период при транспортировке чехлы сидений и спинок не ломаются при малейшем ударе)

#### Гнуто - клееные основания сидения кресла Престиж

- изготавливаются из березового шпона

- толщина гнуто-клееной фанеры 9-10 мм, что позволяет собранному стулу выдерживать нагрузку до 900-1000 кг

- обрезка фанеры на итальянских копировально-фрезерных станках позволяет выдерживать всегда стабильные размеры деталей, т.е. на готовом стуле нет щелей между пластиковым чехлом сидения и обтянутой подушкой сидения

- автоматическая запрессовка усовых гаек для крепления пиастры и подлокотников на специальном оборудовании позволяет обеспечить всегда стабильные межосевые расстояния и качество запрессовки, т.е. клиенты НИКОГДА не испытывают проблем с крепление подлокотников

#### СРТ (Перманент-контакт) и винты-ручки

- изготавливается на собственном металлообрабатывающем производстве (штамповочные прессы, порошковая окраска)

- изготовлен из высококачественной холоднокатаной стали толщиной 3 мм, что позволяет выдерживать максимальные нагрузки на данный узел

- окрашивается на линии порошковой окраски Итальянского производства при полном соблюдении технологии окраски, что позволяет получать покрытие, стойкое к ударам и трению

- пружина СРТ итальянского производства соответствует всем мировым стандартам

- декоративные чехлы (боковой и верхний), а также винты-ручки сидения и спинки имеют эстетически приятный вид, спроектированы компанией UTFC и изготавливаются на собственных пресс-формах и литьевых станках

### Спинка Престиж

- отливается на собственных пресс-формах и литьевых станках

- все сырье проходит 100% входной контроль, что позволяет выпускать продукцию стабильно высокого качества - одинакового размера по контуру (отсутствие щелей на собранном стуле), морозоустойчивость чехлов

- пресс-форма спинки Престиж спроектирована и сама спинка отливается с поясничным валиком, что обеспечивает дополнительную эргономику кресла и снимает усталость поясничного отдела спины

#### Подлокотники Гольф

- отливаются на собственных пресс-формах и литьевых станках

- все сырье проходит 100% входной контроль, что позволяет выпускать продукцию стабильно высокого качества

- подлокотники по потребности клиентов либо упаковываются в короб с креслом, либо поставляются в коробках по 10 комплектов

#### Упаковка

- маркированный короб операторского кресла произведен из усиленного пятислойного картона, что позволяет выдерживать нагрузки до 200 кг на короб.

- вся информация о кресле (для удобства клиентов) нанесена на коробе – схема сборки, требования к складированию, артикул продукции

- все кресла имеют торговую этикетку согласно требованиям закона «О защите прав потребителей»